## Slide 2
Объект исследования: синтетические моющие средства Цель нашей работы: исследовать качество моющих средств. Задачи: познакомиться с историей создания синтетического моющего средства; выявить состав моющего средства; изучить влияние средств бытовой химии на организм человека; исследовать процесс мытья посуды на молекулярном уровни; вычислить поверхностное натяжения растворов моющих средств;
определить pH растворов
провести количественный состав найти альтернативы моющим средствам. Методы исследования: 1. Изучение литературы по данному вопросу. 2. Анкетирование. 3. Экспериментальная часть. 4. Анализ, систематизация и обобщение полученных данных.

## Slide 3: III. Практическая часть Опыт №1: Поверхностное натяжение
Оборудование: воронка с резиновой трубкой, наконечником; сосуды с раствором моющих средств; стакан для сбора капель; весы учебные с разновесом; штатив для фронтальных работ; игла; штангенциркуль; плитка; термометр.
Ход работы:
1.Измерил внутренний диаметр стеклянной трубки наконечника с помощью иглы и штангенциркуля.
2.Определил массу пустого стакана для сбора капель.
3.Подставил под капельницу сосуд и, плавно открывая кран, добился медленного отрывания капель (30-40 капель в минуту).
4.Подставил пустой взвешенный стакан, и отсчитал 100 капель.
5.Взвесил стакан, и вычислил массу вылившейся воды.
6.Повторил опыт, меняя температуру раствора.
7.Повторил опыт с разными растворами. Концентрация всех исследуемых растворов бралась одинаковая: 0,02 мл средств на 25 мл воды.
8.Вычислил поверхностное натяжение по формуле: σ =
M - масса вылившейся воды,
g - модуль ускорения свободного падения; g =9,8 м/с ²
n - число капель; n =100
D- внутренний диаметр стеклянной трубки наконечника d = 1 мм.

## Slide 4: Опыт №1

## Slide 5: Опыт №2 Определение Рн растворов моющих средств

## Slide 6: Опыт №3. Количественный тест

## Slide 7
3.2 Соответствие состава моющего средства заявленному на этикетке
Последнее время на рынке часто появляются более дешевые моющее средства. В средствах массовой информации мы встречаем статьи и фильмы о том, что недобросовестные производители, превращают «так называемые» моющие средства в оружие химического поражения.
Как нам простым потребителям распознать фальсификат?
Вылейте на небольшой бумажный листок каплю моющего средства. Приложите листок к плитке, если листок соскользнёт, то средство настоящее, если прилипнет, то это подделка.
Мошенники стараются замаскировать ядовитые ингредиенты запахом. Чем интенсивней, резче запах средства для мытья посуды, тем больше вероятность того, что это фальсификат.
Чистящие и моющие средства необходимо хранить подальше от детей и животных.
Не смешивайте сразу несколько разных средств бытовой химии, это может спровоцировать всевозможные химические реакции, которые, навредят вашему здоровью; аллергия, астма, гипертонию.
Врачи предупреждают; моющие средства опасны для человека, они являются причиной аллергии у большинства детей, подталкивают развитию злокачественной опухоли, депрессии, гипертонии и т. д. ПАВы, оказываясь в организме человека, распадаются и образуют перекиси, которые сжигают мембраны клеток.

## Slide 8
3.4 Приготовление экологически чистого моющего средства в домашних условиях
Для этого нам всего лишь необходимо немножко времени и лимон, спирт 40% (или водка), глицерин, мыло хозяйственное (не пахнущее обыкновенное).
Последовательность приготовления:
1.Натираем на терке мыло.
2. Стружку заливаем горячей водой, так чтобы мыло растворилось. Можно попробовать в микроволновку, или на водяной бане, но я делал на водяной бане.
3. Помешивая эту жидкость — добавляем сок лимона, глицерин (четыре столовых ложки) и разведенный спирт или водку (1 столовая ложка). Получится однородная жидкая масса. Пену лишнюю убираем.
4. Сливаем в пластмассовую емкость с дозатором. Даем остыть. У нас получается густой гель. Он отлично пенится и справляется с любой грязью. И даже пахнет лимоном.
Такое средство отлично подходит там, где обычно нет горячей воды.

## Slide 9: Экологически чистое моющее средство:

## Slide 10
IV. Рекомендации
Влияют ли СМС на человека? Возможно, вы решите, что это странный вопрос. Ведь люди не плавают и не дышат жабрами. Однако, попадание синтетических моющих средств в организм человека с водой всё же возможно. В первую очередь это происходит, когда человек ест или пьёт из плохо промытой посуды. В желудке находится соляная кислота. Она выполняет важную задачу – позволяет расщеплять белки пищи. Почему же тогда желудок не растворяется под её воздействием? Потому что он покрыт защитной оболочкой из слизи, которая постоянно вырабатывается клетками стенок желудка, которая разрушается под действием СМС. Значит, если в организм человека попадает СМС с недомытой тарелки, то защитная, отталкивающая воду оболочка вокруг стенок желудка, становится тоньше. Результат – развивается язва желудка.
Что же делать? Во–первых, мыть посуду преимущественно без синтетических моющих средств или с их минимальным количеством. Во–вторых, очень тщательно ополаскивать посуду.
Более ответственно относитесь к выбору моющих средств и не позволяйте рекламам обманывать себя.

## Slide 11: V. Результаты исследования
1. Поверхностное натяжение:
Fairy.
σ (25 °С) = (0,0023кг*9,8 м/с²) / (100*3,14*0,001м) = 0,0718 Н/м
σ (45 °С) = (0,002кг*9,8 м/с²) / (100*3,14*0,001м) = 0,0624 Н/м
Sorti.
σ (25 °С) = (0,0028кг*9,8 м/с²) / (100*3,14*0,001м) = 0,0873 Н/м
σ (45 °С) = (0,0022кг*9,8 м/с²) / (100*3,14*0,001м) = 0,0687 Н/м
AOS.
σ (25 °С) = (0,0024кг*9,8 м/с²) / (100*3,14*0,001м) = 0,0749Н/м
σ (45 °С) = (0,0022 кг*9,8 м/с²) / (100*3,14*0,001м) = 0,0687Н/м
Biolan
σ (25 °С) = (0,004кг*9,8 м/с²) / (100*3,14*0,001м) = 0,1248 Н/м
σ (45 °С) = (0,0028кг*9,8 м/с²) / (100*3,14*0,001м) = 0,0873 Н/м
Faberlick
σ (25 °С) = (0,0032кг*9,8 м/с²) / (100*3,14*0,001м) = 0,0999 Н/м
σ (45 °С) = (0,0026кг*9,8 м/с²) / (100*3,14*0,001м) = 0,0821 Н/м

## Slide 12: V. Результаты исследования
2.Количественный тест:
Biolan: 10 тарелок.
Sorti: 12 тарелок.
AOS: 14 тарелок.
Fairy: 17 тарелок.
Faberlick: 13 тарелок.
3. pH раствора моющих средств:
Сильно щелочная среда (Sorti);
Щелочная среда (AOS, Biolan);
Слабощелочная среда (Fairy, Faberlick).
4.Подлинность моющих средств:
Ни один из образцов не является фальсификатом.

## Slide 13: V. Результаты исследования
Название СМС | Поверхностное натяжение | Количественный тест | рН раствора | Подлинность | Цена | Итог
Биолан | 25С - 0,1248 Н/м 45С - 0,0873 Н/м (-) | 10 тарелок (-) | Щелочная среда (-) | Не фальсификат (+) | 42р. (+) | 2
Sorti | 25С - 0,0873 Н/м 45С - 0,0687 Н/м (+) | 12 тарелок (-) | Сильно щелочная среда (-) | Не фальсификат (+) | 44р. (+) | 3
Aos | 25С - 0,0749 Н/м 45С - 0,0687 Н/м (+) | 14 тарелок (+) | Щелочная среда (-) | Не фальсификат (+) | 85р. (-) | 3
Fairy | 25С - 0,0718 Н/м 45С - 0,0624 Н/м (+) | 17 тарелок (+) | Слабо щелочная среда (+) | Не фальсификат (+) | 83р. (-) | 4
Faberlick | 25С - 0,0999 Н/м 45С - 0,0821 Н/м (-) | 13 тарелок (-) | Слабо щелочная среда (+) | Не фальсификат (+) | 119р. (-) | 2

## Slide 14
VI. Заключение
В условиях постоянного увеличения количества новых химических веществ, поступающих в обращение, актуальной проблемой является их изучение в целях получения информации о потенциальной опасности веществ и разработки профилактических мероприятий, предусматривающих предотвращение неблагоприятного воздействия на организм человека и окружающую среду.
Своей работой я пытался привлечь внимание людей к этой проблеме, показать, что довольно просто защитить свое здоровье и здоровье близких людей – руководствоваться простыми правилами техники безопасности при работе с моющими средствами и внимательнее относиться к выбору продукта.
В рассмотренных растворах средств для мытья посуды лидером является Fairy, занявший первое место с 4 баллами. Второе место заняли моющих средства торговых марок Sorti, AOS. Третье – Биолан и Faberlick.

## Slide 16: Спасибо за внимание!!!